ГЛАВА СЕДЬМАЯ

# ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть (рис. 170) танка состоит из гусеничного движителя и подвески.

ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ

Гусеничный движитель состоит из двух гусениц, двух ведущих колес, двух направляющих колес с механизмами натяжения гусениц и десяти опорных катков.

Гусеничный движитель предназначен для преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение танка.

Рис. 170. Ходовая часть (общий вид).

Гусеница

Гусеница металлическая, мелкозвенчатая, с цевочным зацеплением. Каждая гусеница состоит из 90 траков и такого же числа пальцев.

В траке (рис. 171) имеются два окна для зацеплении с зубьями ведущего колеса и гребень, предохраняющий гусеницу от спадания при поворотах и движении с краном, а также направляющий движение гусеницы по опорным каткам и направляющему колесу.

На наружной поверхности трака, соприкасающейся с грунтом, имеются ребра, которые служат для повышения прочности трака и для улучшения сцепления гусеницы с грунтом. Внутренняя поверхность трака по обе стороны гребня гладкая, она является беговой дорожкой для опорных катков.

В проушинах траков сделаны отверстия для пальцев, соединяющих траки между собой.

Палец гусеницы с одной стороны заканчивается головкой, обращенной к корпусу танка. Головка препятствует выходу пальца из проушин трака наружу. В случае выхода пальца в сторону борта он при перематывании гусеницы досылается в исходное положение отбойными кулаками на крышке бортовой передачи и бортовом листе корпуса.

Надевать одну из гусениц, когда другая надета, надо в следующем порядке:

1. Расстелить гусеницу перед первым опорным катком (пальцы должны быть обращены головками к корпусу танка, а траки четырьмя проушинами вперед).

2. На первой передаче наехать на гусеницу, подправляя гусеницу ломом, пока задний опорный каток не станет на предпоследнем траке.

Рис. 171. Трак и палец:

1 - окно трака; 2 — проушина трака; 3 — грунтозацеп; 4 — гребень; 
5 — беговая дорожка; 6 — палец.

3. С помощью натяжного механизма переместить направляющее колесо в крайнее заднее положение.

4. Закрепить трос за передний трак; другой конец пропустить сверху между ободами направляющего колеса и опорных катков и намотать на ступицу ведущего колеса, сделав три витка. Затормозить танк, для чего рычаг управления со стороны надетой гусеницы поставить во второе положение.

5. Включить передачу заднего хода и натягивать верхнюю ветвь гусеницы, пока передний трак не войдет в зацепление с ведущим колесом. Свободный конец троса следует натянуть для создания необходимой силы трения между тросом и ведущим колесом.

6. Выключить передачу и снять трос, отъединив его от ведущего колеса и от гусеницы.

7. Включить заднюю передачу и, натянув верхнюю ветвь, затормозить ведущее колесо, поставив рычаг управления во второе положение.

8. Совместить проушины траков и с помощью конусного пальца соединить гусеницу. Заменить конусный палец обычным пальцем.

9. При помощи механизма натяжения отрегулировать натяжение гусеницы.

Если нужно надеть, обе гусеницы, то при помощи буксира ставят танк на расстеленные гусеницы и надевают их поочередно, как описано выше.

Ведущее колесо

Расположение ведущих  колес—заднее.  Ведущее  колесо (рис. 172) состоит из ступицы 1 и двух зубчатых венцов 4. С наружной стороны ступицы имеются окна для предотвращения накапливания грязи или снега между гусеницей и ведущим колесом. Со стороны, обращенной к борту корпуса, в тело ступицы запрессовано и в шести точках приварено кольцо 2 лабиринтного уплотнения.

Рис. 172. Ведущее колесо (разрез):

1—ступица; 2—кольцо лабиринтного уплотнения; 3—болт крепления венца;
4 — зубчатый венец.

Зубчатые венцы крепятся к фланцам ступицы ведущего колеса болтами 3, гайки которых контрятся пластинчатыми шайбами. Ведущее колесо устанавливается на шлицах ведомого вала бортовой передачи и от осевого смещения удерживается пробкой, ввернутой в торец вала. Пробка от самоотвинчивания предохраняется зубчатой шайбой, установленной на шлицах ведомого вала между ступицей ведущего колеса и пробкой.

В отверстия зубчатой шайбы входят концы стопорных болтов» которые ввернуты в пробку. Один из болтов контрится отгибной шайбой, другой — проволокой вместе с пробкой, закрывающей отверстие для смазки бортовой передачи.

Опорный каток

На танке имеется, по пять опорных катков с каждого борта. Опорные катки левого борта смещены назад на 105 мм по отношению к каткам правого борта. Такое несоосное расположение катков вызвано смещением торсионных валов подвески.

Опорный каток (рис. 173) сдвоенный, с резиновыми шинами. На диск опорного катка напрессованы и приварены два металлических бандажа 10 с резиновыми шинами 9.

Опорный каток установлен на оси на шарико- и роликоподшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицу диска, а внутренние свободно посажены на оси катка.

Рис. 173. Опорный каток:

1—ось катка; 2 - броневой колпак; 3 — гайка; 4— шарикоподшипник; 5 — болт ; 
6 — прокладка; 7 — отверстие для смазки; 8 — диск катка; 9 — шина; 
10 — бандаж; 11 — распорная втулка; 12 — роликоподшипник; 13 — крышка лабиринтного уплотнения; 14 — самоподжимной сальник; 15—лабиринтное кольцо

Внутреннее кольцо роликоподшипника имеет приставной бурт, что сделано с целью повышения надежности подшипника при воздействии осевых нагрузок. Между внутренними кольцами подшипников установлена распорная втулка 11. От осевого смещения опорный каток удерживается гайкой 3, которая навинчивается на ось и шплинтуется.

С внутренней стороны катка ступица диска закрыта крышкой 13 лабиринтного уплотнения. Крышка крепится болтами с пружинными шайбами и уплотняется прокладкой, устанавливаемой на сурике.

На шейку оси катка установлены два резиновых самоподжимных сальника 14 (или самоподжимной и войлочный сальники), которые фиксируются на оси двумя проставочными кольцами. Резиновые манжеты сальников постоянно прижимаются к крышке лабиринтного уплотнения пружинными кольцами (кольца могут быть круглого сечения или пластинчатыми). Лабиринтное кольцо 15 напрессовано на ось катка и приварено к балансиру.

С наружной стороны ступица опорного катка закрыта броневым колпаком 2. Под колпак устанавливается картонная прокладка 6 на сурике или белилах. Два из двенадцати нарезных отверстий под болты крепления колпака сообщаются с внутренней полостью ступицы. Они предназначены для смазки подшипников. Головки болтов 5, ввернутых в отверстия 7, окрашены в красный цвет; ступица у этих отверстий утолщена.

Направляющее колесо

Направляющее колесо (рис. 174) усилено для прочности ребрами. Оно предназначено для направления гусеницы при ее перематывании, а вместе с механизмом натяжения—для изменения натяжения гусениц.

Расположение направляющих колес переднее. Правое и левое направляющие колеса с механизмами натяжения взаимозаменяемы.

Направляющее колесо установлено на короткой оси кривошипа 4 на двух подшипниках—шариковом и двухрядном роликовом. Наружные кольца подшипников имеют подвижную (свободную) посадку в ступице колеса, внутренние кольца напрессованы на ось. Между внутренними кольцами подшипников установлены распорное кольцо 6 и плавающая шайба 8. Направляющее колесо удерживается от осевых перемещений гайкой 5, которая шплинтуется.

С внутренней стороны ступица закрыта крышкой 11 лабиринтного уплотнения. Крышка крепится болтами 27 с пружинными шайбами и уплотнена прокладкой на сурике. Внутри крышки в кольцевых канавках размещены войлочный сальник 12 и резиновый самоподжимной сальник 10. Между крышкой лабиринтного уплотнения и роликоподшипником установлена плавающая шайба 26. Лабиринтное кольцо 13 напрессовано на ось и приварено к телу кривошипа.

Рис. 174. Направляющее колесо:

1 — направляющее колесо; 2 — роликоподшипник; 3—броневой колпак; 4 — кривошип; 5 — гайка; 6 — распорное кольцо; 7 —шарикоподшипник; 8 — плавающая шайба; 
9 — прокладка; 10 — самоподжимной сальник; 11—крышка лабиринтного уплотнения; 
12 — войлочный сальник; 13 — лабиринтное кольцо; 14 — козырек; 15 — болт; 
16 — уплотнительное кольцо; 17 — разрезная втулка; 18 — червячная шестерня; 
19 - передний червяк; 20 — плавающее кольцо; 21 — разрезная втулка; 22 — червячная шестерня; 23 — задний червяк; 24 — кронштейн; 25 — горловина; 26 — плавающая шайба; 27— болт; 28— нижняя втулка; 29 — стопорные болт; 30 — верхняя втулка; 
31 — стопорная шайба; 32 — пробка

С наружной стороны к ступице диска болтами крепится броневой колпак 3. под которым помещена картонная прокладка на сурике. Смазка пополняется в случае необходимости в броневой колпак.

Механизм натяжения гусениц

Механизм состоит из кривошипа 4 и двух червячных пар. Ось кривошипа устанавливается в кронштейне 24, приваренном к корпусу танка. Внутри кронштейна размещается горловина 25, являющаяся одной из опор оси кривошипа. Второй опорой оси кривошипа является сам кронштейн. Для уменьшения трения между осью кривошипа и опорами помещены две латунные разрезные втулки 17 и 21, концы которых от смещения развальцованы.

С целью предотвращения попадания воды и грязи к механизму натяжения в горловине установлено резиновое уплотнительное кольцо 16.

Задний червяк 23 и червячная шестерня 18 служат для поворота кривошипа вокруг своей оси, чем достигается изменение натяжения гусеницы.

Червячная шестерня 18 посажена на ось кривошипа на шлицах свободно, что обеспечивает возможность перемещения кривошипа относительно шестерни.

Для удержания кривошипа с направляющим колесом в заданном положении и разгрузки червячной пары на торцовой части щеки кривошипа сделаны треугольные зубцы, входящие в зацепление с зубцами на кронштейне корпуса. Зубцы от загрязнения предохраняются козырьком 14.

Из зацепления кривошип выводится с помощью переднего червяка 19 и червячной шестерни 22, для чего последняя посажена на ось кривошипа на резьбе. Между червячными шестернями 18 и 22 установлено плавающее кольцо 20.

Каждый червяк вращается в двух втулках: нижние чугунные втулки 28 запрессованы в отверстиях кронштейна, верхние бронзовые втулки 30 ввернуты в кронштейн и застопорены болтами 29.

Хвостовики червяков заканчиваются квадратными головками. Доступ к головкам осуществляется через отверстия, закрываемые пробками 32. Под пробки поставлены медные прокладки. На головку переднего червяка надета стопорная шайба, удерживающая червяк от самопроизвольного вращения.

Для натяжения или ослабления гусеницы необходимо:

1. Вывести торсион переднего грязевого щитка из скобы и поднять на петлях щиток.

2. Вывернуть пробку с помощью торцового ключа и вынуть стопорную шайбу у переднего червяка.

3. Вращая передний червяк, вывести зубцы кривошипа из зацепления с зубцами кронштейна. У правого направляющего колеса червяк вращать против хода часовой стрелки, у левого направляющего колеса — по ходу часовой стрелки.

4. Вращая задний червяк, натянуть или ослабить гусеницы.

5. Вращая передний червяк, ввести в зацепление зубцы кривошипа с зубцами кронштейна.

6. Ослабить задний червяк, слегка повернув его в какую-либо сторону.

7. Поставить стопорную шайбу и медные прокладки, завернуть пробки.

ПОДВЕСКА

Подвеска смягчает удары и толчки, действующие на корпус танка при движении. Для быстрого гашения колебаний корпуса танка, возникающих при движении по неровностям местности и дорог, а также после переезда препятствий, подвеска оборудована амортизаторами.

Подвеска танка—индивидуальная, торсионная. К ней относятся детали, соединяющие корпус с опорными катками: торсионный вал 10 (рис. 175), балансир 2, опора 11 балансира, упор 9 и гидравлический амортизатор 6.

Рис. 175. Балансир первого опорного катка:

1—ограничитель осевого перемещения балансира; 2 — балансир; 3 — буфер балансира; 
4 — серьга; 5 — рычаг амортизатора; 6 — гидравлический амортизатор; 7 — пробки заправочного и воздушного отверстий амортизатора; 8 — ограничитель; 9 — упор; 
10 — торсионный вал; 11 — опора

Торсионный вал

Упругим элементом подвески является торсионный вал 6 (рис. 176), представляющий собой стальной круглый стержень с малой и большой шлицованными головками.

Со стороны большой головки торсионного вала имеется гладкая цилиндрическая поверхносгь под роликоподшипник. Малой головкой торсионный вал устанавливается в шлицованном отверстии кронштейна 13, вваренного в корпусе. Большая головка шлицованной частью соединяется с балансиром, а гладкой цилиндрической поверхностью опирается на роликоподшипник 7, смонтированный в опоре балансира. От продольного смещения торсионный вал одерживается стопорным кольцом 5 и крышкой 17.

В торце торсионного вала со стороны большой головки имеется отверстие с резьбой для снятия вала.

Так как один конец торсионного вала неподвижно закреплен в корпусе танка, а другой—в балансире, то при наезде катка на препятствие балансир поворачивается и закручивает торсионный вал. Вследствие закручивания торсионного вала смягчаются толчки и удары, воспринимаемые корпусом танка.

Рис. 176. Балансир с торсионым валом (левого борта)

1 – балансир; 2 – ограничитель осевого перемещения; 3 – регулировочные прокладки; 
4 – самоподжимной сальник; 5 – стопорное кольцо; 6 – торсионный вал (балансира левого борта); 7 – роликоподшипник; 8- опора; 9 – пружина с шайбой; 10 и 11 – войлочные сальники; 12 – торсионный вал (правого борта); 13 – кронштейн балансира; 14 – втулка; 15 – пробка; 16 – отверстие в опоре; 17 – крышка; 18 – резиновое кольцо; 19 – шайба буфера; 20 – болт; 21- упор.

Торсионные валы всех балансиров по своим размерам одинаковы, однако валы левых балансиров невзаимозаменяемы с валами правых балансиров.

Невзаимозаменяемость торсионных валов объясняется разным направлением закручивания их при предварительном испытании на заводе.

На торцах больших головок горсионных валов 1, 2, 3 и 4-го левых балансиров и 5-го правого балансира имеются буквенные метки «Л», а на остальных валах метки «ПР».

С целью герметизации корпуса танка шлицованные головки торсионных валов перед установкой обмазываются уплотнительной замазкой.

Балансир и опора

Балансир 1—стальной, штампованный, выполнен заодно с осью опорного катка и осью балансира. Он устанавливается на двух опорах. Одной опорой служит кронштейн 13, в отверстие которого запрессована бронзовая втулка 14, другой опорой является роликоподшипник 7, помещенный в опоре 8. От продольного смещения балансир удерживается опорой, выступ которой входит в паз ограничителя 2, привернутого болтами к балансиру.

Между ограничителем и балансиром помещаются прокладки 3. с помощью которых регулируется положение опорных катков (колеи) относительно ведущих и направляющих колес.

Втулка 14 в кронштейне смазывается через отверстие, закрываемое пробкой 15. Для предохранения от загрязнения смазки и вытекания ее поставлены сальники 10 и 11. Сальник 10 поджимается пружиной 9 и приваренной к ней шайбой.

1-й и 5-й балансиры отличаются от остальных тем, что у них. имеются проушины для соединения с рычагом амортизатора.

1, 2, 3 и 4-й балансиры каждого борта установлены по ходу танка, 5-е балансиры — против хода.

Для ограничения максимального угла закручивания торсионного вала служат упоры 21. С целью смягчения удара балансира об упор в тело балансира помещен буфер, состоящий из двух резиновых колец 18. шайбы 19 и болта 20 с гайкой (на 1-м и 5-м балансирах).

На каждом упоре с наружной стороны нанесена крестообразная метка, служащая для установки балансира относительно упора с нормальным углом закручивания торсионного вала.

Для предохранения первых балансиров от изгиба при воздействии осевых нагрузок на опорный каток к корпусу танка приварены ограничители.

Опора 8 (рис. 176) балансира крепится к кронштейну болтами. В расточке опоры установлены пятнадцать роликов. Снаружи ролики закрыты крышкой, закрепленной болтами. Самоподжимной сальник 4 предохраняет роликоподшипник от загрязнения и вытекания смазки, которая закладывается в подшипник при сборке.

Отверстие 16 в опоре служит для выбивания торсионного вала в случае поломки его в процессе эксплуатации.

Гидравлические амортизаторы

На танке установлены четыре гидравлических амортизатора, соединенных с балансирами передних и задних опорных катков.

Гидравлический амортизатор (рис. 177) состоит из корпуса 1, перегородки 4, вала 7 с лопастями, крышки 6 и рычага.

Внутри корпуса сделана цилиндрическая расточка для установки перегородки и вала с лопастями. В торцовой стенке корпуса имеется выточка, являющаяся опорой. для вала с лопастями.

Рис. 177. Амортизатор:

1 — корпус; 2 — стопорный штифт; 3 — шариковый клапан; 4 — перегородка; 5—рычаг; 6—крышка; 7—вал с лопастями; 8— войлочный сальник; 10 — самоподжимной сальник; 10 — уплотнительная прокладка; 11 — регулировочная прокладка; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — рабочий клапан; 14 — болт; 15 — пробка заправочного отверстия; 
16 — пробка отверстия для выпуска воздуха; а и б — канавки в перегородке

В верхней части корпуса имеются два отверстия. Отверстие, закрываемое пробкой 15, служит для заливки жидкости в амортизатор, а отверстие с пробкой 16 — для выпуска воздуха из амортизатора во время заливки жидкости. Пробка 15 окрашена красной краской.

С наружной стороны корпуса амортизатора имеются два фланца с шестью отверстиями, предназначенные для крепления амортизатора к корпусу танка.

Перегородка 1 (рис. 178) представляет собой стальной диск, в котором со стороны, обращенной к крышке амортизатора, имеются кольцевая выточка и фланец с отверстиями, а с противоположной стороны—два выступа. В каждом выступе перегородки имеется несквозное отверстие, что сделано для увеличения емкости резервной камеры, образуемой кольцевой выточкой в перегородке и крышкой. В теле выступов смонтированы шариковые клапаны 3 (рис. 177) для перепуска жидкости из резервной камеры в рабочие камеры. Шарики клапанов удерживаются от выпадения стопорными штифтами 2.

Рис. 178. Детали амортизатора:

1—перегородка; 2—вал с лопастями.

Внутренняя расточка перегородки служит второй опорой вала с лопастями. Две кольцевые канавки во внутренней расточке перегородки являются сборниками жидкости, просачивающейся из рабочих камер амортизаторов через зазоры. Для отвода жидкости из кольцевых канавок в резервную камеру в теле перегородки против каждой кольцевой канавки просверлены наклонные отверстия. На цилиндрической части перегородки имеются канавки: а— идущая по хорде, и б—параллельная оси перегородки. Канавка а заканчивается радиальным сквозным отверстием. При установленной в корпусе амортизатора перегородке канавки совпадают с двумя отверстиями в 'верхней части корпуса амортизатора.

Канавка в предназначена для сообщения резервной камеры с заправочным отверстием, канавка б—для сообщения рабочих камер с отверстием для выпуска воздуха.

С целью уплотнения рабочих камер амортизатора в теле перегородки устанавливается резиновое кольцо 12, помещенное в кольцевой канавке на наружной цилиндрической поверхности перегородки. Перегородка вместе с крышкой 6 крепится к корпусу амортизатора болтами 14. Между фланцем перегородки и корпусом амортизатора ставится набор картонных регулировочных прокладок 11 на белилах или сурике. Под крышку поставлена картонная уплотнительная прокладка 10.

Вал 7 изготовлен заодно с лопастями. В каждой лопасти устанавливается рабочий клапан 13. который перекрывает два отверстия, просверленные в лопасти. Тарелка клапана прижимается к лопастям пружиной. Пружина удерживается на клапане гайкой, застопоренной от самоотвинчивания. На шлицованный конец вала с лопастями напрессовывается рычаг 5. На торце вала и рычаге нанесена риска, указывающая положение рычага относительно вала. Для снятия рычага с вала на рычаге имеются два выступа для захватов съемника.

Для предохранения жидкости от вытекания из амортизатора и от загрязнения установлены резиновый самоподжимной сальник 9 и войлочный сальник 8.

Работа амортизатора заключается в следующем. Лопасти вала и выступы перегородки делят объем внутри корпуса амортизатора на четыре рабочие камеры (рис. 179).

Рис. 179. Схема работы амортизатора:

1—перегородка; 2—вал с лопастями; 3—рычаг; А и Б—камеры

При подъеме опорного катка относительно корпуса балансир поворачивает рычаг амортизатора и вместе с ним вал с лопастями. Под давлением, которое создается при этом в камерах А, открываются рабочие клапаны и жидкость через отверстия перетекает в камеры Б.

При перемещении опорного катка вниз относительно корпуса лопасти поворачиваются в направлении, обратном описанному выше, и давление создается в камерах Б. Под действием этого давления клапаны закрываются и жидкость проталкивается в. камеры А через радиальные и торцовые зазоры между лопастями и корпусом амортизатора.

Трение жидкости при перетекавши ее через отверстия рабочих клапанов и через зазоры между лопастями и корпусом амортизатора создает силу сопротивления, под действием которой и происходит гашение колебаний корпуса.

Для уменьшения силы толчков, воздействующих на корпус при движении, т. е. для уменьшения тряски корпуса, сопротивление амортизатора при движении катка вверх будет меньше, чем сопротивление при движении катка вниз. С этой целью установленные в лопастях рабочие клапаны перепускают жидкость через отверстия лишь при перемещении балансиров вверх.

1-й левый амортизатор взаимозаменяем с 5-м правым амортизатором, а 1-й правый—с 5-м левым.

По мере уменьшения количества жидкости в рабочих камерах она поступает из резервной камеры через отверстия в неподвижной перегородке, закрываемые шариковыми клапанами. , Амортизатор крепится болтами к кронштейну, вваренному в корпусе танка. Между фланцем корпуса амортизатора и кронштейном помещается уплотнительная картонная прокладка, смазанная суриком.

Рычаг амортизатора соединяется с проушинами крайних балансиров с помощью серьги и двух пальцев, застопоренных от выпадения шплинтами.

УХОД ЗА ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ

При контрольном осмотре (на малых привалах):

— проверить натяжение гусениц и при необходимости правильно натянуть их;

— убедиться в отсутствии течи из опорных катков, направляющих колес и гидравлических амортизаторов.

При ежедневном техническом обслуживании:

— очистить ходовую часть от грязи (зимой от снега);

— проверить внешним осмотром состояние узлов ходовой части и исправность траков и пальцев гусениц;

— убедиться в отсутствии течи из опорных катков, направляющих колес и гидравлических амортизаторов; при наличии течи амортизатор разобрать, заменить неисправные детали, собрать и установить его на место;.

— проверить наличие пробок смазочных отверстий;

— проверить натяжение гусениц и при необходимости натянуть их.

Во всех условиях движения, кроме указанных ниже, гусеницы должны быть натянуты так, чтобы их верхние ветви лежали на четырех задних или почти всех опорных катках без провисания. При движении по дорогам с твердым покрытием, а также при преодолении противотанковых препятствий гусеницы должны быть натянуты так, чтобы их верхние ветви касались трех опорных катков.

При преодолении болот гусеницы натягивать так, чтобы верхние. ветви касались одного опорного катка. После преодоления болот гусеницы натянуть в соответствии с условиями местности.

По мере износа и ослабления, натяжения гусениц, когда становится невозможным подтянуть их механизмами натяжения, удалить с каждой гусеницы по одному траку. После удаления из каждой гусеницы трех — четырех траков рекомендуется правое ведущее колесо установить на левую сторону, а левое—на правую сторону и заменить пальцы гусениц новыми. Продолжать эксплуатацию, пока не будет выброшено еще по три трака. После удаления 6—7 траков из каждой гусеницы и при невозможности их натяжения разрешается заменить гусеницы.

При техническом обслуживании № 1 выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить:

— затяжку болтов на направляющих колесах, опорах балансиров, ведущих колесах и гидроамортизаторах;

— затяжку пробок, крепящих ведущие колеса на ведомых валах бортовых передач;

— состояние резиновых массивов лабиринтных уплотнений и дисков опорных катков, а также состояние смазки, сняв бронеколпаки (проверять смазку на танках, опорные катки которых не имеют усовершенствованного уплотнения — двух самоподжимных резиновых сальников).

Если при вскрытии и осмотре в каком-либо катке будут обнаружены поврежденные подшипники, лабиринтные уплотнения или плохое состояние смазки (загрязнение или обводнение), каток разобрать, неисправные детали и смазку заменить.

Заправлять смазку после окончательной сборки катка через отверстие, которое будет в нижнем положении, до выхода смазки из другого диаметрально противоположного отверстия.

При техническом обслуживании № 2 выполнить все работы технического обслуживания № 1 и дополнительно:

— дозаправить опорные катки, имеющие усовершенствованное уплотнение, смазкой УС или заменить смазку в опорных катках, не имеющих усовершенствованного уплотнения. Смазку УС дозаправлять через отверстие, которое находится в нижнем положении до выхода ее через другое, диаметрально противоположное отверстие. Смазка в опорных катках, имеющих усовершенствованное уплотнение ступиц, заменяется через 4000 км пробега танка или в случае разборки катка. Для замены смазки необходимо опорные катки снять, разобрать и промыть все детали в топливе. При сборке подшипники обильно смазать смазкой УС. Смазку УС в опорные катки заправлять после окончательной их сборки, как указано ранее;

.— проверить наружным осмотром состояние лабиринтных уплотнений опорных катков и направляющих колес, а также состояние механизмов натяжения; при обнаружении неисправностей, для устранения которых требуется разборка узла, каток, направляющее колесо или механизм натяжения разобрать, неисправные детали и смазку заменить; при сборке все детали промыть в топливе; подшипники перед постановкой обильно смазать смазкой УС; заправлять смазку в каток (направляющее колесо) после сборки;

— проверить состояние балансиров, крепление опор балансиров и буферного устройства (внешним осмотром);

— смазать смазкой УС втулки осей балансиров (через отверстия в кронштейнах);

— проверить крепление гидроамортизаторов, состояние соединительных пальцев и втулок рычагов амортизаторов и нет ли течи жидкости; при износе более 2 мм пальцы и втулки заменить, а при наличии течи жидкости гидроамортизатор снять и устранить неисправность.

Дозаправка амортизаторов. Для дозаправки амортизаторов необходимо:

— разъединить и снять верхние ветви гусениц с катков;

— отъединить серьгу, соединяющую рычаг гидроамортизатора с балансиром;

— очистить от грязи и вывернуть пробки 15 и 16 (рис. 177);

— покачивая рычаг из одного крайнего положения в другое, дозаправить через отверстие (более глубокое) амортизатор жидкостью; жидкость дозаправлять до появления ее из отверстия для выхода воздуха;

— плотно (с прокладкой) завернуть пробку заправочного отверстия и пробку для выпуска воздуха:

— соединить серьгу рычага с балансиром; надеть, соединить гусеницы и натянуть их.

Возможные неисправности ходовой части

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Сильный нагрев ступиц опорных катков и направляющих катков | Загрязнение или вытекание смазки из-за чрезмерного износа уплотнений; разрушение подшипников | Снять опорный каток или направляющее колесо; про верить состояние уплотнения и подшипников, негодные детали заменить |
| После длительного пробега гидравлические амортизаторы не нагреваются | Нет жидкости в амортизаторе; повреждение деталей уплотнения | Снять и разобрать амортизаторы, заменить негодные детали и заправить амортизаторы |
| Резкие удары балансиров об упоры | Разрушение торсионного вала | Поочередно поднимая опорные катки ломом, установить, какой торсионныи вал разрушен, заменить торсионный вал |

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТАНКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрооборудование танка составляют источники и потребители электрической энергии, вспомогательные приборы, электрические, контрольно-измерительные приборы, приборы защиты от помех радиоприему и электрическая (бортовая) сеть.

Источниками электрической энергии являются: четыре аккумуляторные батареи и генератор постоянного тока, работающий совместно с реле-регулятором.

Потребителями электрической энергии являются: электрический стартер; электропривод башни; электродвигатели вентиляторов, маслозакачивающего насоса и подогревателя; реле электроспусков пушки и пулеметов; электрический сигнал; приборы освещения и световой сигнализации; обогреватели прицела, часов и смотрового стекла; электрические запалы противопожарного оборудования и дымовых шашек; запальная свеча подогревателя; радиостанция; танковое переговорное устройство; приборы прицеливания, наблюдения и ориентирования.

К вспомогательным приборам относятся: вращающееся контактное устройство, контактное устройство командирской башенки, выключатель батарей, электрораспределительный щиток отделения управления, щиток контрольных приборов, главный электрораспределительный щиток (блок защиты аккумуляторов), электрораспределительный щиток башни, переключатели сигнальных ламп, розетка внешнего запуска, зажимы внешней зарядки, кнопки, выключатели.

Контрольно-измерительные приборы: вольтамперметр, термометры, манометр, спидометр и тахометр.

К приборам защиты от помех радиоприему относятся электрические фильтры.

К электрической сети относятся электропровода и электроарматура (переходные, разветвительные коробки и колодки, штепсельные розетки и разъемы). Электрическая сеть выполнена по однопроводной системе, за исключением дежурного освещения. Напряжение сети 24—29 в.

Рис. 180. Размещение приборов злектрооборудования в корпусе танка:

1 — аккумуляторные батареи; 2 — кнопка злектроспуска курсового пулемета; 3 — кнопка включения маслозакачивающего насоса; 4 — выключатель злектроспуска курсового пулемета; 5 — кнопка стартера; 6 — щиток контрольно-измерительных приборов; 
7 - злектрический фильтр; 8 — распределительный щиток отделения управления; 
9 — створчатый фонарь освещения щитка контрольно-измерительных приборов; 
10—фара ТВН; 11 — фара со светомаскировочной насадкой; 12 и 47 — передние габаритные фонари; 13 — реле-регулятор; 14 — штепсельная розетка; 15— плафон; 
16 — аппарат № З ТПУ; 17—главный распределительный щиток; 18 — розетка внешнего запуска; 19, 34 — плафоны; 20 — переключатель габаритной сигнализации; 
21 — генератор; 22 — стартер; 23— штепсельная розетка; 24 и 29 — задние фонари; 
25 и 28 — переходные колодки к запалам дымовых шашек; 26 — приемник термометра охлаждающей жидкости; 27 — приемник термометра масла; 30 — створчатый фонарь; 31—датчик тахометра; 32 — щиток включателей запалов дымовых шашек, 
33 —электродвигатель маслозакачивающего насоса; 35 — приемник манометра; 
36 — электродвигатель вентилятора; 37 — свеча запала подогревателя; 38 — щиток подогревателя; 39 — электродвигатель подогревателя; 40 — электрический сигнал; 
41 — блок питания ТВН; 42 — переключатель блокировки электропривода; 
43 — выключатель батарей; 44 — реле электроспуска курсового пулемета; 
45 — створчатый фонарь; 46 — светильники габаритной сигнализации; 48 — указатель тахометра; 49 — прибор ГПК-48; 50 — преобразователь к ГПК-48.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ТАНКЕ

Размещение приборов электрооборудования в танке представлено на рис. 180 и 181.

Снаружи корпуса танка (рис. 180) размещены: две фары 10 и 11—на верхнем наклонном броневом листе носовой части справа; два габаритных фонаря 12 и 47—в носовой части по бортам; две переходные колодки 25 и 28 к электрозапалам дымовых шашек—на кронштейнах дымовых шашек: три задних фонаря: два 24 и 29 в верхней задней части бортовых листов брони и один 4 (рис. 181) на корме башни; наружная штепсельная розетка 23 (рис. 180) —на правом борту; электрический сигнал 40—на левом борту.

В отделении управления размещены: аккумуляторные батареи 1 справа от сиденья механика-водителя; щиток 6 контрольно-измерительных приборов; распределительный щиток 8, кнопка 5 стартера, электрический фильтр 7, реле-регулятор 13, кнопка 3 включения маслозакачивающего насоса, выключатель батарей 43—справа от сиденья механика-водителя, сверху стеллажа аккумуляторных батарей; кнопка 2 электроспуска курсового пулемета — в рукоятке правого рычага управления; плафон 15 с выключателем и штепсельная розетка 14 дежурного освещения—на крыше справа и сзади над сиденьем механика-водителя; переключатель 42 блокировки электропривода с люком механика-водителя — па стакане закрывающего механизма люка; указатель 48 электрического тахометра — на левом борту.

Рис. 181. Размещение приборов электрооборудования в башне танка.

1—блок питания радиостанции; 2 - блок питания прибора ТПІІ; 3 — радиостанция; 
4—задний фонарь; 5—блок концевых переключателей; 6- выключатель заднего фонаря; 
7 — аппарат № 1 ТПУ; 8— выключатель осветителя прибора ТКН; 9 — кнопка включения командирского управления, 10 — выводные зажимы к контактным кольцам; 11 и 21 - сигнальные лампы; 12 — блок настройки антенны; 13—прожектор прибора ТКН; 
14 — блок питания прибора ТКН; 15—защитный колпак антенного устройства; 
16 — щетка; 17 — плафон; 18 — выключатель командирского управления; 
19, 29, 44 — створчатые фонари; 20 — выключатель прожектора прибора ТПН; 
21 — распределительный щиток башни; 23 — электродвигатель поворота башни; 
24 — электрический фильтр; 25 — контроллер; 26 — вентилятор; 27 — выключатель съемной фары; 28 — выключатель электродвигателя вентилятора; 30 — осветитель прибора ТПН; 31 — обогрев ТШ; 32 — аппарат № З ТПУ заряжающего; 33 — освещение ТШ; 34 — реле электроспуска пулемета; 35 — преобразователь напряжения; 
36 — блокирующий прибор; 37 — выключатель электроспусков; 
38 — пускопереключающее устройство; 39 — кнопка включения электроспуска пушки; 40—реле электроспуска пушки; 41 — сигнальный светильник командирского управления; 42 — вращающееся контактное устройство; 43 — кнопка электроспуска пулемета; 
45— аппарат № 2 ТПУ

В боевом отделении размещены: электродвигатель 36 вентилятора — на перегородке боевого отделения; два плафона 19 и 34 с выключателями—на подбашенном листе, в левом и правом задних углах; переключатель 20 сигнальных ламп—на подбашенном листе, слева и сзади на кронштейне; вращающееся контактное устройство 42 (рис. 181) —в центре днища, на кронштейне; главный распределительный щиток 17 (рис. !80)—на панели (сверху стеллажа аккумуляторных батарей); щиток 32 электрозапалов дымовых шашек—в заднем левом углу, на бортовом листе корпуса;

щиток 38 подогревателя—на левом борту танка; электродвигатель 23 (рис. 181) поворота башни—на кронштейне механизма поворота башни: преобразователь 35 напряжения — левее картера механизма поворота башни; электрический фильтр 24— на стенке башни; контроллер 25—правее и сзади преобразователя напряжения; пускопереключающее устройство 38—под контроллером; электродвигатель вентилятора 26—на крыше башни, в вентиляционном люке; два створчатых фонаря 19 и 29—на крыше башни, в передней ее части справа и слева; плафон 17—на крыше башни, в задней ее части; два концевых переключателя командирского управления электроприводом, смонтированных в общем блоке 5 переключателей, — в задней части основания командирской башенки, выключатель 18 и щетки 16 системы командирского управления, расположенные в передней части основания командирского люка; кнопка 9 включения командирского управления электроприводом — с внутреннего торца левой рукоятки смотрового прибора командира танка; распределительный щиток 22 башни — на стенке башни над электродвигателем поворота башни; сигнальный светильник 41 командирского управления электроприводом—на кронштейне прицела; две кнопки электроспуска пулемета, спаренного с пушкой, смонтированные: одна — в рукоятке контроллера 25, другая кнопка 43—на рукоятке механизма поворота башни; кнопка 39 электроспуска пушки—на рукоятке подъемного механизма пушки; выключатель 37 электроспусков — на картере подъемного механизма пушки; фонарь 44 освещения шкалы погона башни — на ограждении погона башни; реле 40 электроспуска пушки — на ограждении пушки, снизу; блокирующий прибор 36—на правом щите ограждения пушки, вверху; тяговое реле 34 электроспуска пулемета — в тыльной части пулемета между рукоятками; электродвигатель 39 (рис. 180) привода подогревателя—сверху подогревателя на кронштейне; приемник 35 электрического манометра—на кронштейне на левом борту в заднем углу.

В силовом отделении установлены: электрический стартер 22—на площадке картера гитары; створчатый фонарь 30— на перегородке боевого отделения; генератор 21—на верхней половине картера двигателя со стороны, обращенной к топливным бакам; электродвигатель 33 маслозакачивающего насоса—на раме силовой установки, ниже и левее генератора; датчик (приемник) 31 электрического тахометра — с левой стороны двигателя, на фланце картера привода генератора; приемник 27 электрического термометра масла—в отводящем патрубке от двигателя к маслобаку; приемник 26 электрического термометра охлаждающей жидкости — в штуцере радиатора в нижнем переднем правом углу.

Принципиальная схема электрооборудования приведена на рис. 182.

На танках более ранних выпусков не устанавливалась фара со светомаскировочной насадкой, фара ТВН, приборы ТПН и ТКН. Принципиальная схема электрооборудования таких танков приведена на рис. 183.

Рис. 182.

Рис. 183.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Стартерные аккумуляторные батареи

Стартерные аккумуляторные батареи предназначены для питания электрической энергией стартера при запуске двигателя и для питания остальных потребителей при неработающем двигателе или работающем на малых оборотах, при которых напряжение генератора ниже напряжения аккумуляторных батарей.

На танке устанавливаются четыре кислотные стартерные аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М. Напряжение каждой аккумуляторной батареи равно 12 а, емкость 140 а.-ч., вес с электролитом 64 кг.

На танке батареи соединяются параллельно-последовательно, при этом их общее напряжение равно 24 в, а общая емкость— 280 а.-ч.

Степень заряженности аккумуляторных батарей, установленных в танке, в процессе эксплуатации может быть определена приближенно по напряжению при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером без подачи топлива или по зарядному току.

Степень заряженности аккумуляторных батарей по напряжению проверять в такой последовательности:

— включить выключатель батарей;

— поставить рычаг кулисы в нейтральное положение и выжать педаль главного фрикциона;

— нажать на кнопку стартера и не более 5 сек прокручивать коленчатый вал двигателя без подачи топлива;

— одновременно, нажав на кнопку вольтамперметра, определить напряжение аккумуляторных батарей: при исправных и заряженных батареях напряжение по вольтамперметру должно быть не менее 17—18 в; если напряжение ниже 17 в, аккумуляторные батареи следует отправить на зарядку.

Пользоваться этим способом проверки в зимних условиях можно только после пробега танка, когда двигатель прогрет.

Степень заряженности аккумуляторных батарей по зарядному току можно проверять после 10—15 мин работы двигателя на постоянных оборотах (не ниже 900 об/мин}. При выключенных потребителях и правильно отрегулированном реле-регуляторе при разряженных батареях зарядный ток может доходить до 35—59 а, а при полностью заряженных батареях ток не будет превышать 5—10 а.

Генератор

Генератор предназначен для питания потребителей электрической энергии и зарядки аккумуляторных батарей при работающем двигателе танка.

В танке устанавливается четырехполюсиый генератор параллельного возбуждения марки Г-731, работающий совместно с реле-регулятором РРТ-30.

Генератор устанавливается на приливе верхней половины кар тера двигателя и крепится к нему двумя хомутами. Вал генератора получает вращение от коленчатого вала двигателя через привод и полужесткую муфту. Передаточное отношение от двигателя к генератору составляет 1 : 1,75. Мощность генератора 1,5 кет при напряжении 28 в и 1350 об/мин. Вес генератора 45 кг.

Устройство и правила эксплуатации источников тока подробно изложены в Руководстве по свинцово-кислотным аккумуляторным батареям и в книге «Электрическое оборудование боевых машин». Воениздат, 1959 г.

Уход за источниками электрической энергии

При контрольном осмотре проверить зарядку аккумуляторных батарей и напряжение бортовой сети по вольтамперметру. При выключенных потребителях и работе двигателя на оборотах не ниже 770—800 в минуту вольтамперметр должен показать наличие зарядного тока и напряжение бортсети 27—29 в.

При ежедневном техническом обслуживания. № 1 и 2 проверить крепление аккумуляторных батарей в стеллажах и проводов к выводным зажимам (снаружи). Зажимы очистить от грязи.

Через каждые 15 дней, а в зимнее время через 30 дней проверяется уровень электролита. Уровень электролита должен быть на 8—10 мм выше предохранительного щитка.

Проверять уровень электролита во всех аккумуляторах задних батарей. Для замера уровня электролита необходимо:

— выключить выключатель батарей;

— открыть кожух аккумуляторных батарей;

— снять защитные коробки задних аккумуляторных батарей:

— отсоединить провода от задних аккумуляторных батарей:

свободные концы проводов (перемычек) обмотать изоляционной лентой;

— ослабить упорные болты и снять планки крепления аккумуляторных батарей;

— вынуть задние аккумуляторные батареи и замерить в них уровень электролита.

После замера уровня электролита батареи устанавливаются на свои места в обратном порядке.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Электрический стартер

Электрический стартер СТ-16М предназначен для проворачивания коленчатого вала двигателя при запуске. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, рассчитанный на кратковременную работу. Стартер снабжен специальным приводом и реле РСТ-15А, которое посредством рычага вводит шестерню стартера в зацепление с зубчатым венцом ведущего барабана главного фрикциона. Питание к стартеру подводится от аккумуляторных батареи.

Включение стартера дистанционное при помощи пусковой кнопки КС-31. Мощность стартера 15 л. с., напряжение 24 в, направление вращения левое (со стороны привода), число зубьев шестерни 11, вес стартера 45 кг.

Устройство и действие стартера, электропривода башни ЭПБ-4 я других потребителей изложены в книге «Электрическое оборудование боевых машин» Восниздат, 1959 г.

Рис. 184. Установка стартера:

1 — зубчатый венец ведущего барабана главного фрикциона; 2 — шестерня стартера; -
3 — кронштейн; 4—реле привода; 5 — стяжной хомут; 6—ложе; 7 и 8—прокладки; 
9 — площадка гитары

В танке стартер устанавливается на площадке 9 (рис. 184) картера гитары, в ложе 6, и крепится двумя хомутами 5.

Осевой зазор между зубчатым венцом 1 ведущего барабана главного фрикциона и шестерней 2 стартера должен быть в пределах 4 + 1 мм. Боковой зазор между зубьями шестерни 2 и венца / ведущего барабана должен быть в пределах 0,8—1,0 мм. Величины зазоров регулируются соответственно прокладками 8 и 7, устанавливаемыми между стартером и кронштейном •?, а также между ложем 6 и площадкой 9.

Стартер должен быть установлен без перекосов. Несоблюдение установочных зазоров или перекос приводит к нарушению нормальной работы стартера при запуске двигателя. При установке стартера необходимо тщательно крепить ложе к площадке и стартер к ложу.

Правила пользования стартером

1. При запуске двигателя запрещается пользоваться разряженными (больше чем на 50% летом и 25% зимой) аккумуляторными батареями.

2. Включать кнопку стартера разрешается не более чем на 5 сек. Если двигатель не запустился, то повторно включать стартер не раньше чем через 10—15 сек. Если после трех попыток двигатель не запустился, необходимо осмотреть его, устранить неисправность и только после этого снова запускать двигатель стартером,

3. После запуска двигателя немедленно отпустить кнопку стартера, не допуская длительной работы стартера на холостом ходу.

4. Нажимать на кнопку стартера при работающем двигателе категорически воспрещается, так как это приводит к разрушению зубьев шестерни стартера и зубчатого венца ведущего барабана главного фрикциона.

Электропривод башни

В основу работы электропривода башни ЭПБ-4 положен принцип регулирования скорости вращения электродвигателя поворота башни плавным изменением напряжения, подводимого к нему от генератора преобразователя напряжения.

Электропривод ЭПБ-4 состоит из преобразователя напряжения АБ-64, электродвигателя поворота башни МПБ-54, контроллера КБ-4, пуско-переключающего устройства ППУ-2, электрофильтра ФГ-57АБ и системы командирского управления. Схема электропривода представлена на рис. 185.

Рис. 185.

Правила пользования электроприводом

Перед пользованием электроприводом надо расстопорить башню, повернуть ее вручную вправо и влево на угол не менее 10—12° и убедиться, что вращению ничто не препятствует.

При управлении электроприводом от наводчика (контроллером) необходимо:

1. Нажать рычаг на рукоятке контроллера. В зависимости от того, в какую сторону требуется повернуть башню, повернуть в ту же сторону и рукоятку контроллера.

2. Для получения наибольшей скорости вращения башни (в случае быстрого переноса огня с одной пели на другую) рукоятку контроллера повернуть до отказа.

3. Для точного наведения пушки на цель, находящуюся в поле зрения телескопического прицела, вращать башню с минимальной скоростью, что достигается незначительным поворотом рукоятки контроллера от исходного положения и возвратом ее в исходное положение.

4. При остановках башни на срок до 20 сек. (в целях минимального расходования электроэнергии) следует поставить рукоятку контроллера в исходное положение, а рычаг рукоятки не отпускать.

5. При изменении направления вращения башни (реверсировании) не следует быстро переводить рукоятку контроллера через исходное положение.

6. Когда в управление электроприводом башни включается командир танка (при этом загорается сигнальная лампа), наводчик обязан отпустить рычаг и оставить рукоятку контроллера в исходном положении.

При управлении электроприводом от командира танка необходимо:

1. Включить выключатель питания командирского управления.

2. Отстопорить командирскую башенку.

3. Навести смотровой прибор на цель, нажать на кнопку командирского управления и удерживать смотровой прибор в направлении на цель, пока не остановится башня. После остановки башни кнопку отпустить.

4. Точная доводка пушки на цель производится наводчиком. Командир танка может прекратить управление электроприводом до подхода пушки на цель, отпустив кнопку командирского управления.

По окончании пользования электроприводом или при выходе из танка поставить на стопор крышку командирского люка и выключить выключатель питания командирского управления.

Электродвигатели

Электродвигатель МВ-42 представляет собой машину постоянного тока последовательного возбуждения. Мощность на валу его равна 175 вт при 3500 об/мин, напряжение 24 в, потребляемый ток не более 18 а.

На танке установлены три электродвигателя МВ-42: два для приведения в действие 'вентиляторов и один для приведения в действие подогревателя.

Включение электродвигателя вентилятора, расположенного в крыше башни, осуществляется выключателем, установленным рядом с ограждением крыльчатки. Вентилятор, установленный на перегородке силового отделения, может включаться двумя выключателями: один из них установлен справа от ограждения крыльчатки, другой—на распределительном щитке отделения управления.

Электродвигатель подогревателя установлен на подогревателе; включается он выключателем на щитке подогревателя.

Электродвигатель МН-1 маслозакачивающего насоса служит для приведения в действие маслозакачивающего насоса и представляет собой машину постоянного тока последовательного возбуждения.

Мощность электродвигателя 500 в, напряжение 24 в, потребляемый ток 40 а.

Включение электродвигателя осуществляется кнопкой КС-31, расположенной впереди и справа от механика-водителя.

На танках более ранних выпусков для приведения в действие маслозакачивающего насоса устанавливался электродвигатель МВ-43.

По своим электрическим характеристикам и конструкции электродвигатель МВ-43 ничем не отличается от электродвигателя МВ-42, изменена лишь обработка крышки со стороны привода и предусмотрены отверстия для крепления привода маслозакачивающего насоса.

Включение электродвигателей в электрическую сеть танка показано на общей схеме электрооборудования (рис. 182).

Электрический звуковой сигнал

Для внешней звуковой сигнализации слева на подбашенном броневом листе танка установлен электрический сигнал С-58. На танках более ранних выпусков устанавливался электрический звуковой сигнал С-57. Конструкция его аналогична конструкции сигнала С-58, но в нем не предусмотрена надежная защита от проникновения внутрь сигнала воды и пыли.

Сигнал вибрационного типа включается кнопкой, находящейся на распределительном щитке отделения управления.

Регулировка тона звучания осуществляется регулировкой зазора между контактами (винтом, выведенным наружу корпуса).

Чтобы внутрь сигнала не попадала вода и пыль, между крышкой и корпусом сигнала, а также между корпусом и колодочкой проложены резиновые прокладки, а регулировочный винт закрыт металлическим колпачком.

Приборы освещения и световой сигнализации

В зависимости от места установки осветительного прибора или от способа включения его в электрическую сеть танка все освещение может быть разделено на наружное, внутреннее и дежурное.

К приборам наружного освещения и сигнализации относятся: фара со светомаскировочной насадкой, фара ТВН с инфракрасным фильтром, два передних габаритных фонаря, три задних фонаря.

Включение приборов наружного освещения осуществляется выключателями, расположенными на распределительном щитке отделения управления.

На танке установлены две фары: фара видимого света со светомаскировочным устройством (ФГ-102) и фара ТВН с инфракрасным фильтром (ФГ-100). Обе фары установлены справа от люка механика-водителя и защищены от внешних механических повреждении ограждением. Кроме того, имеется третья фара ФГ-100— съемная; для нее имеется кронштейн в передней части башни справа и выключатель на крыше башни.

Фара ФГ-102 (рис. 186) состоит из следующих основных частей:

корпуса 1, оптического элемента, ободка 7 и крепежных деталей. Оптический элемент герметичный и полуразборный; он состоит из отражателя 5, винтовой втулки 4, светомаскировочной насадки 8, колодки 2 с ножевыми контактами, лампы 3.

Рис. 186, Фара ФГ-102:

1—корпус; 2 — штепсельная колодка, 3 — лампа; 4— винтовая втулка; 5—отражатель; 
6 — болт; 7 — ободок; 8— светомаскировочная насадка

На передней части отражателя имеется буртик с зубцами, посредством которых крепится светомаскировочная насадка к отражателю. Между насадкой и отражателем установлена резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность стыка.

Смена лампы (28 в, 40 вт) в случае необходимости производится только через втулку горловины отражателя.

Светомаскировочная насадка вместе с переключателем режимов светомаскировки ППН-45 и сопротивлением ПЭ-50 составляют светомаскировочное устройство (СМУ).

Переключатель и сопротивление установлены на распределительном щитке отделения управления.

При незатемненном режиме нижняя линза светомаскировочной насадки открыта, сопротивление отключено и на лампу фары подается полное напряжение от бортовой сети.

В режиме частичного затемнения нижняя линза закрыта, на лампу фары также подается полное напряжение.

Режим полного затемнения получается при закрытой нижней линзе и при включенном в цепь лампы сопротивлении ПЭ-50.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения и наоборот осуществляется переключателем режимов светомаскировки ППН-45.

Фара ФГ-100 имеет такое же устройство, как и фара ФГ-102, но в оптическом элементе со вместо светомаскировочной насадки установлены рассеиватель и инфракрасный фильтр.

На танках более ранних выпусков устанавливались:

1. Фара со светомаскировочной насадкой ФГ-26 и фара ФГ-10 с; инфракрасным фильтром. Фара ФГ-10 имеет такое же устройство, как фара ФГ-26, но вместо светомаскировочной насадки установлены рассеиватель и инфракрасный фильтр.

2. Одна фара со светомаскировочной насадкой ФГ-26.

3. Одна фара ФГ-10, при этом устанавливались переключатель режимов светомаскировки П-29В или переключатель ППН-45 и сопротивление ПЭ-50.

Габаритные фонари ГСТ-49 предназначены для внешней световой сигнализации и для обозначения габаритов танка в ночное время.

На танке установлены два передних габаритных и три задних фонаря: два—на корпусе и один—на башне.

К приборам внутреннего освещения и сигнализации относятся:

— приборы, непосредственно создающие необходимую освещенность в танке для работы экипажа: четыре плафона ПТ-37, из которых один дежурного (аварийного) освещения, и три створчатых фонаря К.ЛСТ-39;

— приборы, обеспечивающие отсчет делений по шкалам и указателям: три створчатых фонаря КЛСТ-39 для освещения шкал тахометра, погона башни и освещения шкал контрольных приборов; лампа 28 в, 0,15 а освещения шкал ТШ; на танках более ранних выпусков устанавливались створчатые фонари для освещения шкалы отката и освещения уровня:

— приборы, обеспечивающие сигнализацию механику-водителю о выходе пушки за габариты танка, наводчику о переходе управления электроприводом к командиру танка и о подаче напряжения на прожектор, командиру о подаче напряжения на прожектор прибора ТКН; к ним относятся три светильника ОСЛТ-37 и два светильника с лампой 28 а, 0,15 а. В светильниках ОСЛТ-37 установлены лампы 28 в, 5 вт, в остальных приборах внутреннего освещения—лампы 28 в, 10 вт.

Дежурное освещение танка выполнено по двухпроводной системе, т. е. один зажим от прибора освещения подключен непосредственно к минусовому зажиму аккумуляторных батарей.

К приборам дежурного освещения относятся плафон ПТ-37 и две штепсельные розетки ШР-51. Плафон и одна штепсельная розетка установлены в отделении управления, другая штепсельная розетка установлена в специальном герметизированном корпусе с навинтованной заглушкой в кормовой части корпуса танка на левом борту.

Розетки дежурного освещения служат для включения переносной лампы. Розетка в отделении управления используется также для включения обогревателя смотрового стекла.

Переносная лампа служит для освещения механизмов и приборов танка как внутри него. так и снаружи при осмотре или при ремонте.

На танке применяется переносная лампа типа ПЛТ-50.

Электрический запал БДШ

Электрический запал БДШ представляет собой проволочную спираль (сопротивление), которая служит для воспламенения заряда в шашке.

Электрозапалы включаются в электрическую сеть посредством двух переходных колодок, установленных снаружи на корме корпуса танка.

Электрозапалы приводятся в действие двумя кнопками, установленными на щитке БДШ, который крепится на кронштейне к левому борту корпуса танка в левом заднем углу боевого отделения. При нажатии на кнопку замыкается электрическая цепь и спираль, накаляясь, воспламеняет заряд.

Обогреватель защитного колпака механика-водителя

В защитном колпаке механика-водителя вмонтирован изготовленный из фехралевой проволоки электрический обогреватель смотрового стекла. Включается обогреватель двухжильным проводом со штепсельной вилкой в штепсельную розетку в отделении управления.

Пользоваться обогревателем следует только при обмерзании стекла или при густом снегопаде. При температуре окружающего воздуха выше нуля во избежание появления трещин на стекле пользоваться обогревателем воспрещается.

Уход за потребителями электрической энергии

При контрольном осмотре проверить надежность крепления фар, сигнала, габаритных фонарей, исправность наружного и внутреннего освещения (включением).

При ежедневном техническом обслуживании:

— очистить снаружи от грязи и пыли корпуса агрегатов электропривода башни, контактные кольца и щетки в командирском люке и механизме поворота башни, корпуса фонарей, фар и сигнала;

— проверить работу (включением) электропривода башни при управлении от контроллера и от кнопки управления командира танка; работу электродвигателей вентиляторов и приборов освещения и сигнализации.

При техническом обслуживании № 1 выполнить операции ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить надежность крепления стартера и проводов к нему, крепление электродвигателя поворота башни, контроллера, приборов командирского управления.

При техническом обслуживании № 2 выполнить операции технического обслуживания № 1 и дополнительно проверить величину торцового и радиального зазоров между шестерней стартера и зубчатым венцом главного фрикциона.

Величины зазоров замеряются с помощью щупа и регулируются прокладками, устанавливаемыми между стартером и кронштейном (рис. 184), а также между ложем и площадкой.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Щиток контрольно-измерительных приборов (рис. 187) представляет собой металлическую панель 1, в которую вмонтированы вольтамперметр 2, часы 3, выключатель 4 обогрева часов; указатели: 5 манометра масла, 6 термометра охлаждающей жидкости, 7 термометра масла и выключатель 8 освещения шкал контрольных приборов.

Рис. 187. Щиток контрольно-измерительных приборов:

1 — панель; 2 — вольтамперметр; 3 — часы; 4 — выключатель обогрева часов; 5 — указатель манометра масла; 6 — указатель термометра охлаждающей жидкости; 7 — указатель термометра масла; 8 — выключатель -освещения контрольных приборов

Распределительный щиток отделения управления (щиток механика-водителя) представляет собой панель 1 (рис. 188), на которой смонтированы: шунт вольтамперметра, десять колодок с плавкими предохранителями, четыре выключателя типа В-45, кнопка 3 электросигнала и переключатель 5 режимов светомаскировки фары.

Рис. 188. Распределительный щиток отделения управления:

1 — панель; 2 — крышка; 3 — кнопка элекгросигнала; 
4 — выключатели; 5 — переключатель режимов светомаскировки; 6 — защелка

Предохранители и шунт вольтамперметра закрываются крышкой 2, на которой нанесена электрическая схема щитка. Предохранители поставлены в следующих цепях (справа налево):

— первый, на 10 а—в цепи задних фонарей;

— второй, на 10 а—в цепи фары ТВН;

— третий, на 10 а—в цепях передних габаритных фонарей;

— четвертый, на 10 а—в цепи звукового сигнала;

— пятый, на 30 а — в цепи электродвигателя вентилятора боевого отделения;

— шестой, на 60 а—в цепях электродвигателя маслозакачи-вающего насоса и габаритной сигнализации;

— седьмой, на 10 а—в цепях контрольно-измерительных приборов;

— восьмой, на 80 а—в цепях кнопки стартера и реле электроспуска курсового пулемета;

— девятый, на 50 а—в цепях электрозапалов дымовых шашек, освещения боевого отделения и отделения силовой установки, гиро-полукомпаса, электродвигателя водооткачивающего насоса;

— десятый, на 10 а—в цепи фары со светомаскировочной насадкой.

Рис. 189. Распределительный щиток отделения управления, устанавливаемый на ранее выпущенных танках:

1 — панель; 2 — крышка; 3 - электрическая схема щитка; 4— защелка; 
5 — выключатели; б—кнопка электросигнала

Рис. 190. Главный распределительный щиток и розетка внешнего запуска:

1 — крышка; 2 — панель, 3 — кожух; 4 — плавкие предохранители; 5 — болт; 
6 — зажим «Плюс» внешней зарядки; 7 — розетка внешнего запуска; 8 — проволочный предохранитель

На рис. 189 представлен распределительный щиток отделения управления, устанавливаемый на танках ранних выпусков. Включение его в общую схему электрооборудования показано на рис. 183.

Главный распределительный щиток (рис. 190) смонтирован на панели 2, которая крепится в кожухе 3 и закрывается крышкой 1.

На панели размещены: центральный зажим в виде втулки с болтом 5, три стандартных плавких предохранителя 4 и проволочный предохранитель 8.

Предохранители щитка включены в следующие цепи (справа налево):

— первый, на 20 о—в цепи дежурного освещения танка;

— второй, на 20 в—в цепи питания радиостанции;

— третий, на 80 а—в цепи генератора;

— четвертый (проволочный), на 250 а—в цепи питания электропривода башни.

Зажимы внешней зарядки предназначены для подключения к ним в случае необходимости постороннего источника тока (зарядный агрегат) при подзарядке аккумуляторных батарей танка, если они разряжены более нормы и не обеспечивают запуска двигателя.

Плюсовой зажим с гайкой-барашком размещен на главном распределительном щитке; минусовой зажим закреплен сзади розетки внешнего запуска.

При зарядке аккумуляторных батарей внешним источником тока выключатель батарей танка должен быть включен, а потребители выключены.

При подключении постороннего источника тока к зажимам внешней зарядки строго соблюдать полярность.

Распределительный щиток башни (рис. 191) смонтирован в металлическом кожухе, закрывающемся крышкой 2, на которой нанесена электрическая схема щитка. Снизу в кожухе вмонтированы два выключателя 3 типа В-45.

Плавкие предохранители поставлены в следующих цепях (сверху вниз):

— первый, на 20 а—в цепях командирского управления электроприводом, прибора ТКН и осветителя прибора ТКН;

— второй, на 20 а—в цепи питания прожектора ТПН;

— третий, на 30 а—в цепях электродвигателя вентилятора, освещения заряжающего, съемной фары и штепсельной розетки ОПВТ;

— четвертый, на 20 а — в цепи освещения наводчика и прибора ТПН;

— пятый, на 20 о—в цепях освещения шкал погона, прицела ТШ, в цепи электроспусков пушки и спаренного пулемета.

Рис. 191. Распределительный щиток башни;

1 — кожух; 2 — крышка; 3 — выключатели; 4 — колодки предохранителей; 5 — предохранители; 6 — перемычки

Розетка внешнего запуска служит для подключения к бортовой сети танка аккумуляторных батарей, находящихся вне танка (батарей другого танка или отдельных стартерных аккумуляторных батарей), при необходимости запустить двигатель от постороннего источника электрической энергии.

Розетка состоит из волокнитового основания и крышки, в которых сделаны гнезда для включения штырей проводов, применяемых для подключения аккумуляторных батарей, установленных вне танка.

Для запуска стартера от внешнего источника электрической энергии необходимо:

— выключить выключатель батарей данного танка;

— вставить в гнезда розетки внешнего запуска штыри двух проводов, применяемых для этой цели, вторые концы проводов включить в гнезда такой же розетки танка, батареи которого служат источником питания; при включении проводов нужно строго соблюдать полярность;

— включить выключатель батарей танка, батареи которого являются внешним источником, после чего приступить к нормальному запуску двигателя стартером.

При пользовании стартерными аккумуляторными батареями, не установленными в танке, их соединяют между собой так же, как и в танке, а к плюсовому и минусовому зажимам подключают провода, идущие к розетке запускаемого танка.

После запуска двигателя танка отсоединить электропровода внешнего запуска и включить выключатель батарей.

Устройство других вспомогательных приборов, как-то: выключателя батарей ВБ-404, кнопки КС-31, ВКУ-27, переключателя сигнальных ламп, изложено в книге «Электрическое оборудование боевых машин». Воениздат, 1959 г.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В танке установлены следующие контрольно-измерительные приборы: вольтамперметр ВА-240, электрические термометр ТУЭ-48-Т, манометр ТЭМ-15, тахометр ТЭ-3 и спидометр СП-14.

Описание этих приборов подробно дано в Руководстве (инструкции) по контрольно-измерительным приборам бронетанковой техники и подвижных танкоремонтных мастерских.

Уход за контрольно-измерительными приборами

При контрольном осмотре проверить работу контрольно-измерительных приборов (по показаниям их при работающем двигателе).

При техническом обслуживании № 3 проверить:

— затяжку гаек крепления приемников (датчиков) контрольно-измерительных приборов;

— надежность подсоединения гибкого вала спидометра.

Средства защиты от помех радиоприему

Для уменьшения помех радиоприему, возникающих при работе генератора с реле-регулятором, электропривода, электродвигателей вентиляторов и приборов ТВН, ТКН и ТПН, цепи их питания включены через два электрических фильтра ФГ-57А и ФГ-57АБ.

Включение фильтров показано на общей схеме электрооборудования (рис. 182). Кроме того, для устранения помех радиоприему все электрические приборы экранированы и соединены между собой экранированными проводами. Оплетка проводов имеет надежный контакт с корпусом танка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ТАНКА

Приборы электрооборудования в танке соединены экранированными гибкими многожильными проводами марки ЛПРГСЭ и БПВЛЭ. В зависимости от мощности потребителей применяются провода следующих сечений:

— 95 мм2—для подсоединения аккумуляторных батарей и стартера;

— 50 мм2—для параллельного соединения аккумуляторных батарей;

— 35 мм2—для цепей питания электропривода башни;

— 10 мм2—для цепей якоря генератора, а также для соединительных проводов от главного распределительного щитка к распределительному щитку отделения управления;

— 2,5 мм2 к зажимам возбуждения генератора и в цепях питания радиостанции, электроспуска пушки, электродвигателей вентиляторов, обогревателя, маслозакачивающего насоса;

— 1,5 мм2—для всех остальных цепей, за исключением электрических контрольно-измерительных приборов (указателей и приемников), прибора ГПК-48, приборов ТВН-2, ТКН и ТПН, где применены провода сечением 0,75 мм2.

Для предохранения электропроводов от порчи и недопущения выхода электрооборудования из строя при заправке топливных баков топливом, при заливке и спуске смазки из агрегатов не допускать попадания масла на электропроводку и приборы электрооборудования.

При обслуживании танка удалять с поверхности электропроводов и электрооборудования скопившиеся топливо и масло, периодически проверять состояние внутренней поверхности хомутиков, бонок крепления и наружной металлической оплетки проводов с целью удаления с них продуктов окисления (хомутики, бойки и оплетка в местах сочленения должны зачищаться до металлического блеска).

РАБОТА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Для системы электрооборудования танка характерны два режима работы: при работающем и неработающем двигателе.

При неработающем двигателе все потребители электроэнергии питаются от аккумуляторных батарей. Так как все потребители, кроме приборов дежурного освещения, включены по однопроводной системе, то они могут работать лишь в том случае, когда включен выключатель батарей. Дежурное освещение работает независимо от включения выключателя батарей.

Электрический ток от положительного зажима аккумуляторных батарей поступает на главный распределительный щиток, откуда через соответствующие предохранители распределяется между потребителями электроэнергии непосредственно или через распределительные щитки отделения управления и башни, затем, пройдя через потребители, на корпус танка и через выключатель батарей возвращается в аккумуляторные батареи.

При работающем двигателе, если скорость вращения коленчатого вала двигателя ниже 600—700 об/мин, то все потребители тока получают питание от аккумуляторных батарей.

При увеличении скорости вращения коленчатого вала двигателя в зависимости от нагрузки потребители получают питание или полностью от генератора, или от генератора и батарей вместе. В этом •случае ток проходит от положительных щеток генератора, через реле-регулятор, щиток отделения управления, шунт вольтамперметра, через предохранитель 80а главного распределительного щитка и поступает к потребителям тем же путем, что и при питании от аккумуляторных батарей.

Если общий ток для всех включенных потребителей не превышает 51-59а, то часть тока генератора идет в аккумуляторные батареи и заряжает их. Если общий ток, необходимый для включенных потребителей, превышает 51—59 а, то батареи отдают во внешнюю цепь недостающую часть тока, питая совместно с генератором включенные потребители.

### Возможные неисправности электрооборудования

| Неисправность | Причина неисправности | Способ обнаружения и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Неисправности аккумуляторных батарей |
| Быстрая разрядка батареи (саморазряд более 1% в сутки) | 1. Отсутствует зарядка батареи от генератора | Проверить по вольтамперметру наличие зарядного тока; найти причину отсутствия зарядного тока и устранить ее |
|  | 2. Короткое замыкание внутри аккумуляторов батареи | При проверке нагрузочной вилкой напряжение аккумулятора быстро падает. Сдать батарею в мастерскую для ремонта или заменить |
| При включении стартера вольтамперметр показывает напряжение ниже 17—18 в, стартер работает неэнергично | 1. Окисление наконечников проводов и зажимов батареи или ослабление крепления проводов к батареям и стартеру | Отсоединить провода от батарей, зачистить наконечники и зажимы, после чего вновь присоединить их, хорошо затянуть и смазать снаружи зажимы и наконечники техническим вазелином. Проверить крепление проводов к стартеру |
|  | 2. Сильно разряжены аккумуляторные батареи | Снять батареи и отправить на зарядную станцию |
| При выключенном выключателе батарей вольтамперметр показывает напряжение (более нуля) | Утечка тока вследствие плохой нейтрализации электролита на поверхности батарей или просачивания электролита через трещины, образовавшиеся в стенках бачков | Очистить поверхность батарей, устранить трещины на поверхности мастики, следить за уровнем электролита: в случае подтекания электролита отправить батарею в ремонт |
| Неисправности зарядной цепи |
| Вольтамперметр не показывает тока зарядки | I. Нарушение соединений в зарядной цепи; перегорел предохранитель 80 а | При нажатии па кнопку вольтамперметра последний не показывает напряжения батарей; перегоревший предохранитель заменить |
|  | 2. Нарушение соединений в цепи между генератором и реле-регулятором или между аккумуляторными батареями и реле-регулятором | Проверить надежность контактных соединений проводов, устранить обнаруженные дефекты |
| Величина зарядного тока непостоянна; стрелка вольтамперметра колеблется более чем на одно оцифрованное деление | 1. Плохой контакт в какой-либо точке зарядной цепи | Пользуясь схемой зарядной цепи, проверить надежность крепления проводов в зажимах; слабый зажим зачистить и подтянуть |
|  | 2. Износ и заедание щеток генератора в щеткодержателях; подгорание или загрязнение коллектора. выступает миканит над поверхностью пластин коллектора вследствие их износа | Снять генератор и отправить в мастерскую |
| Примечание. Неисправности в цепях генератор — реле-регулятор — аккумуляторные батареи обнаруживаются в следующем порядке. Выключить выключатель батарей. Отсоединить провода у зажимов Я, Ш, Щ и Б реле-регулятора. Один конец контрольной лампочки присоединить к проводу зажима Б, другой замкнуть на корпус танка. Включить выключатель батарей. Горение лампочки означает, что участок пени аккумуляторные батареи — реле-регулятор исправен. Отсоединить конец провода контрольной лампочки от корпуса танка и попеременно соединять его с проводами от зажимов Я, Ш, Ш генератора. Горение лампочки означает, что участок цепи реле-регулятор — генератор исправен. |
| Неисправности стартера |
| При нажатии на кнопку стартер не включается | 1. Сгорел предохранитель 80 а в цепи кнопки на щитке отделения управления | Заменить предохранитель |
|  | 2. Ослабло крепление проводов на зажимах | Затянуть гайки на зажимах реле привода и аккумуляторных батарей |
|  | 3. Обрыв в пусковой цепи стартера | Определить место обрыва и устранить неисправность |
|  | 4. Неисправна кнопка стартера | Исправить или заменить кнопку |
| Шестерня вошла в зацепление с зубчатым венцом, но якорь стартера не вращается (стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя) | 1. Ослабло крепление перемычки на реле привода или на зажиме стартера | Затянуть гайки крепления перемычки |
|  | 2. Разряжены аккумуляторные батареи | Отправить аккумуляторные батареи на зарядную станцию |
|  | 3. Не замыкаются контакты реле привода | Отправить стартер в мастерскую для регулировки или ремонта |
| Якорем стартера коленчатый вал вращается с недостаточной скоростью. напряжение снижается | 1. Плохие контакты в цепи стартера | Проверить все соединения; зачистить контакты в местах крепления проводов |
|  | 2. Разряжены аккумуляторные батареи | Отправить аккумуляторные батареи на зарядную станцию |
| При нажатии на кнопку стартера слышен удар шестерни стартера о зубчатый венец, но коленчатый вал двигателя не вращается (попадание зубьев шестерни стартера в торец зубьев венца) | 1. Неправильно установлен стартер | Проверить установочные зазоры и восстановить их |
|  | 2. Забиты зубья зубчатого венца | Зачистить забоины напильником |
| При отпущенной кнопке якорь стартера вращается с большой скоростью (стартер работает на холостом ходу) | Спарились (спеклись) контакты кнопки стартера или реле привода | Выключить выключатель батарей. Устранить неисправность в кнопке или отправить стартер в мастерскую |
| Неисправности электропривода |
| При нажатии на рычаг рукоятки контроллера преобразователь напряжения АБ-64 не работает | 1. Перегорел предохранитель 250 а на главном распределительном щитке | Заменить перегоревший предохранитель |
|  | 2. Обрыв в проводке или отсутствует контакт с корпусом в цепи блокировки | Проверить блокировку, найти обрыв в проводке и устранить неисправность |
|  | 3. Обрыв в обмотке реле РО | Пуско-переключающее устройство ППУ-2 отправить в мастерскую |
| При повороте рукоятки контроллера вправо или влево до отказа электродвигатель поворота башни не работает | 1. Обрыв в проводе ШМ, или ДШг | Проверить и устранить обрыв |
|  | 2. Неисправен контроллер | Отправить контроллер в мастерскую |
| При включении электропривода скорость вращения башни недостаточная (в диапазоне плавного изменения скорости), при этом пусковое сопротивление сильно греется | Обрыв в цепи обмотки реле РП | Пуско-переключающее устройство ППУ-2 отправить в мастерскую |
| При повороте рукоятки контроллера до отказа скорость вращения башни не возрастает | Обрыв обмотки реле РМ; неисправен контроллер или обрыв проводки | Проверить исправность реле РМ и целость проводов, нажав на кнопку командирского управления (при отпущенной рукоятке контроллера). Если двигатель поворота башни работает, но контроллер неисправен, отправить его в мастерскую. Если двигатель поворота башни не работает, устранить обрыв в проводнике и, если это не устранит ееисправность, отправить Пуско-переключающее устройство ППУ-2 в мастерскую |
| При повороте рукояти контроллера на угол до 45° преобразователь напряжения работает, а электродвигатель поворота башни не работает | 1. Обрыв в проводке | Проверить проводку и устранить обрыв |
|  | 2. Неисправен контроллер | Отправить контроллер в мастерскую |
| При вращении командирской башенки в обе стороны и нажатой кнопке управления командира электропривод не работает или работает при повороте башенки в одну сторону. При управлении от контроллера электропривод работает | 1. Обрыв в цели проводки системы командирского управления | Проверить цепь и устранить обрыв |
|  | 2. Заедание штока в одном из переключателей ПС-3 | Устранить заедание или заменить переключатель |
|  | 3. Неисправен контроллер (реле РК-2) | Отправить контроллер в мастерскую |
|  | 4. Перегорел предохранитель 20 а на распределительном щитке башни | Заменить предохранитель |
| При выжатой клавише рукоятки ручного привода механизма поворота башни и нажатии на кнопку командирского управления башня поворачивается | Замыкание блокировочного провода на корпус | Найти место замыкания блокировочного провода на корпус и устранить замыкание |
| Неисправности освещения |
| Не горит лампа (например, фары, плафона, фонаря или сигнализации) | 1. Сгорел соответствующий предохранитель 2. Перегорела лампа 3. Нарушен контакт патрона с цоколем лампы 4. Неисправен выключатель 5. Нет контакта в переходной колодке или разветвительной коробке 6. Обрыв в цепи питания лампы | Заменить предохранитель Заменить лампу Исправить патрон, обеспечить надежность контакта Исправить или заменить выключатель Проверить надежность соединения проводов и обеспечить надежный контакт в соединениях Найти и устранить обрыв |
| Неисправности контрольно-измерительных приборов |
| Вольтамперметр |
| При нажатии на кнопку переключателя стрелка не отклоняется от нуля; выключатель батареи включен, но двигатель не работает | 1. Сгорел предохранитель 80 а на главном распределительном щитке | Заменить предохранитель |
|  | 2. Нарушение контакта соединительных проводов | Проверить проводку, подтянуть зажимы |
|  | 3. Неисправен вольтамперметр | Заменить вольтамперметр |
| То же, .но выключатель батарей выключен и двигатель работает | 1. Оборвался или отсоединился от зажимов провод вольтамперметра | Найти и устранить обрыв |
|  | 2. Генератор не возбуждается | Проверить исправность генератора |
|  | 3. Неисправен вольтамперметр | Заменить вольтамперметр |
| Вольтамперметр не показывает зарядку при работающем двигателе и включенном выключателе батарей | 1. Перегорел предохранитель 80 а на главном распределительном щитке | Заменить предохранитель |
|  | 2. Обрыв в цепи генератор — аккумуляторные батареи | Найти и устранить обрыв |
|  | 3. Неисправен генератор или реле-регулятор | Проверить исправность генератора и реле-регулятора, при наличии неисправности отправить в мастерскую |
| Манометр |
| При включенном выключателе батарей и работающем двигателе стрелка не отклоняется вправо | 1. Перегорел предохранитель 10 а на распределительном щитке отделения управления | Заменить предохранитель |
|  | 2. Нарушение щеточного контакта в приемнике | Приемник заменить |
| То же, но стрелка прижимается к левому упору | 1 Перепутана полярность проводов, подводящих питание | Проверить подсоединение прибора и соединить правильно |
|  | 2. Обрыв провода или нарушение контакта в штепсельных разъемах | Устранить обрыв провода или восстановить надежный контакт в штепсельных разъемах |
| То же, но стрелка прижимается к правому упору | Обрыв провода или нарушение контакта в штепсельных разъемах | Устранить обрыв провода или восстановить надежный контакт |
| Термометр |
| При включенном выключателе батарей стрелка прижимается к левому упору | 1. Перегорел предохранитель 10 а на распределительном щитке отделения управления | Заменить предохранитель |
|  | 2. Перепутана полярность проводов, подводящих питание | Проверить подсоединение проводов и устранить неисправность |
| То же, но стрелка прижимается к правому упору | 1. Обрыв провода или нарушение контакта в штепсельных разъемах | Устранить обрыв провода или восстановить надежный контакт |
|  | 2. Поврежден приемник | Приемник заменить |
| Тахометр |
| При работающем двигателе стрелка указателя не отклоняется вправо от нуля | 1. Обрыв или короткое замыкание в соедини тельных проводах между датчиком и указателем | Проверить проводку и устранить неисправность |
|  | 2. Нарушение контакта в штепсельных разъемах указателя или датчика | Восстановить надежный контакт в разъемах |
| То же, но стрелка указателя двигается влево от нуля | Неправильное подсоединение соединительных проводов в штепсельных разъемах датчика и указателя (провода перепутаны) | Проверить подсоединение проводов и подсоединить правильно |